ELECTROBOMBA 220V PARA DIESEL CON FILTRO, CUENTALITROS Y MANGUERA

Unidades compactas de fácil instalación para fijar a paredes o depósitos de combustible que permiten verificar el volumen dispensado y registrar el consumo total a través de un medidor de caudal.

| Equipado con los siguientes Accesorios: Cuenta litros digital con cuerpo de aluminio, contador de 4 dígitos de 25mm de altura Entrada y salida de 1" Caudal máximo del cuenta litros 100 litros/minuto Pistola vertedora y manguera de 4 metros Interruptor On – Off Cable con ficha de 1,5 metros Racord de entrada y salida Datos del Embalaje: Cant. de prod. por bulto: 1 Peso del embalaje (kg) : 16,5 Medidas del Embalaje: Ancho (mm): 400 Profundidad (mm): 450 Altura (mm): 530 | Características Técnicas: Peso (kg): 16,5 Tipo: A paletas Electrobomba autoaspirante para diésel Válvulas By Pass para su usu continuo Altura de elevación: 5m Altura de aspiración: 1m Motor autoventilado Tensión: 220 V 50Hz Potencia: 0,25 kW/1/3 HP 2800rpm Protección: IP-54 Entrada y salida del fluido: 1" Gas |
| --- | --- |